## Slide 1: GEA PROJECT estado actual
Enero 2022

## Slide 2: ESTADO ACTUAL
  Modelado
    Grafo
    Batches
    Problema con la limpieza
  Creación del borrador inicial de JSON de entrada

## Slide 3: MODELADO
La idea actual consiste en introducir en el problema de optimización las posibles conexiones en forma de un grafo dirigido con ciertas restricciones para decidir tanto las conexiones óptimas como el horario para dichas conexiones.
Para ello trabajamos con ‘batches’ de producto que siguen uno de los posibles caminos teniendo en cuenta la receta que tienen que seguir.
Para dividir en ‘batches’, una pieza clave de información es el funcionamiento exacto de las limpiezas, ya que parecen ser un factor limitante en la cantidad de producto que se puede procesar de forma continua.

## Slide 4: GRAFO
Supongamos que queremos cristalizar un producto A y almacenarlo en un tanque B. Contamos en la planta con 2 cristalizadores.
TANQUE A
CRIST. 1
CRIST. 2
TANQUE B
TANQUE A
CRIST. 1
TANQUE B
TANQUE A
CRIST. 2
TANQUE B
2 posibles
caminos
 | TANQUE A | CRIST. 1 | CRIST. 2 | TANQUE B
TANQUE A | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0
CRIST. 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1
CRIST. 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1
TANQUE B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
Celdas en formato grafo mínimo / grafo máximo
A esto tenemos que añadir las restricciones:
Tiene que haber al menos 1 conexión entre el tanque A y un cristalizador.
El cristalizador al que se ha conectado el tanque A tiene que tener una salida al tanque B,

## Slide 5: BATCHES
La idea actual es trabajar con un sistema de batches para reducir el número de variables frente a trabajar con pasos de tiempo discretizados.
Esto puede suponer una ventaja ya que el requerimiento de limpiezas hace que el cambio excesivo de productos no pueda ser una solución óptima.
Sin embargo, esto presenta el problema de decidir cuál es el mejor tamaño de batch para trabajar. Lo mejor es tomar estos batches lo más grande posibles para reducir al máximo el número de variables, pero hay que tener en cuenta:
  Las capacidades de las máquinas que ya procesan en forma de batch para la receta dada
  Los ciclos de encendido máximo de las máquinas (fuerzan una interrupción)
  Las condiciones exactas de limpieza (también fuerzan una interrupción)

## Slide 6: PROBLEMAS CON LA LIMPIEZA
  En el Excel la parte menos clara de la información es quizás el tema de las limpiezas. Dependiendo de como se comporten realmente pueden ser desde muy simples de incluir en el modelo a bastante complejas. Algunas dudas que surgen del Excel son:
  ¿Se limpian solas las máquinas? ¿Implica esto que se pueden limpiar todas simultáneamente?
  ¿Cuándo se efectúa una limpieza corta y cuando una larga? (Hay una tabla de cambios de productos que especifica qué tipo de limpieza hay que efectuar pero hay otras situaciones que requieren limpieza en las que no está claro)
  ¿Hay que apagar los equipos antes de limpiarlos?
  ¿Qué ocurre con las líneas de transferencia? ¿Se limpian igual que el equipamiento al que están conectadas?
  Hay dos cristalizadores iguales con tiempos de limpieza que difieren en un minuto. ¿Por qué?
  Aunque no de limpieza exactamente también surgen dudas con el tema relacionado que son los ciclos de tiempo máximo de producción.
  ¿Si el ciclo de producción máximo es de 18000 s, significa que hay que apagar y volver a encender cada 18000 s? ¿Hay que esperar un cierto tiempo antes de volver a encender?

## Slide 7: BORRADOR INICIAL DEL JSON DE ENTRADA
  Ver el documento de Word y el JSON de ejemplo.